Rychlý návod

- Editace – EDIT

- EDIT MODE      nebo CTRL + E

- Zapsání programu 	- vstupy F2, výstupy F5, na konec programu END

- paralelní instrukce CTRL + ↓ , CTRL +↑

– červené sv. – nepřípustný záznam

- zelené sv. – záznam v pořádku

- Spojení s PLC

  - PLC

- Connect

- Pokus 1 – vznikne nový panel nástrojů

    - Vyčištění paměti PLC

- PLC

- SETUP

- INICIALIZACE SCRATCH

nebo 	- PLC

- Clear PLC Memory

    - Kompilace F8 (zmizí žlutá čára),

(žlutá čára vlevo nezkomplimováno)

(zelená čára vlevo zkompilováno)

(modrá čára – PLC je connect, ale upravený program v něm není nahrán)

    - Vložit do paměti PLC

- druhá ikona z leva nebo SHIFT + F9

- USE PLC (automatu do PLC)

- USE DISK (z disku do PLC)

    - Běh programu

- Ikona semafor

- RUN

- Indikace stavu v Příčkovém diagramu ZOBRAZENÍ STAVU

  - DEBUG

  - Status  nebo (CTRL + SHIFT + S)

- Indikace stavů v Okně

- Ikona Brýle nebo

- Debug

- Data View, New nebo (CTRL + SHIFT + F3)

- ve sloupci Element zapíšeme prvek

- ve sloupci Status můžeme vybrat zobrazení

- v OPTIONS (pravé tlač. myši)

| ELEMENT | STATUS |
| --- | --- |
| X0 | OFF |
| Y0 | ON |

Levé tlačítko myši – OPTION

ON

BIT DISPLAY SETINGS                		← Clip a vyber si tlačítka

OFF

← Clip a vyber si tlačítka

- Nastavení tiskárny

-Print

-USER DEFAULT, vybrat tiskárnu v Options

- v Edit nabídce je možné dopsat doprovodný text k tisku (1. papír při tisku)